地毯 工 程09650

第一部分： 概述

1.1 工程闡述

1.1.1 本章所述工程，按圖紙或合約文件標示或規定，應由室內設計

承辦商提供，並且應根據合約文件規定進行。

1.1.2 本章所述工程，包括協調及安裝圖紙及技術規範標示的、以及

本章列明的所有地板工程，包括與完成安裝相關的全部勞力、

材料及設備。本章工程亦包括採購指定的地毯，除非另有標明。

地毯工程09650 - 2

1.2.1 所有呈遞文件均應按第01300 章以及本章規定準備及呈遞。

1.2.2 開始工程施工及製作之前，將下列文件呈遞顧問審批：

a. 每種指定類型、顏色、質量及紋理的地毯，呈遞樣品兩(2)件。

樣品的尺寸應足以顯示任何重複圖案或設計的一個完整單元，但

是尺寸最小應為18 英寸X 18 英寸(450 毫米X 450 毫米)，並且

顯示預期的任何紋理或顏色的整個變化範圍。

b. 指定的每種地毯材料需要的數量清單(立方碼數、卷數、平方碼/

米數)。數量應包括對花所需的數量在內。該份清單的副本亦應交

給業主。

c. 地毯安裝圖紙，顯示所有地毯接縫的連接方法、順序及位置。

d. 適當安裝地毯所需的每種墊片、飾邊、配件及其它材料的樣品各

兩(2)件。

e. 製造商提供的地毯數據資料一式兩份。地毯數據資料應顯示各種

材料符合數據頁及技術規範要求，亦包含各項安裝指示、地板準

備指示、以及不同交通情況下的維護措施、各種清潔程序及間隔

時間。

1.2.3 對樣品的審議，將用來評價正確的圖案、顏色及紋理匹配情

況，地毯質量符合其它方面的要求，是室內設計承辦商的責

任。正確顏色匹配樣品可以在奪標後呈遞。然而，倘若隨標書

呈遞的樣品不是用來進行正確顏色匹配評價及審批的，製造商

必須提供佐證數據，並且保證地毯將達到正確顏色匹配，並且

列明所需的時間限期。正確顏色匹配樣品應在所述時間限期內

呈遞，並在採購及安裝之前獲得批准。顧問就圖案、顏色及紋

理正確匹配程度的判斷，應為決定性因素和終局性的。

1.2.4 付運和安裝的地毯應與適用的獲批准樣品相符。

1.2.5 試驗報告：地毯付運施工現場之前六十(60)天或較早日期(若

可能)，要求獲得獨立試驗實驗室發出的經核證的地毯試驗報

告副本。這些試驗報告的檢驗項目，應涵蓋所有最起碼的要

求，包括技術規範所列的可燃性及靜電控制在內。試驗報告應

隨附一份合格證明書，證明將來交付的這種質量的地毯，與技

術規範、呈交的製造商保用證及試驗報告的要求相符。

1.3 質量保證

1.3.1 所有地毯、地毯墊層及需要的各種配件，均應由有經驗的熟練

工人進行安裝，以達到最高的工作質量標準。安裝完成的地毯

工程的外觀，應不存在因施工質量不良引致的條紋、摺皺、對

花不準或者其它缺陷。

1.3.2 所有構件及材料均應符合圖紙和技術規範要求，材料或施工方

法方面的任何變更或偏差，均必須經顧問批准。

1.3.3 地毯與地毯墊層應符合適用的當地法規及州法規規定。遵守一

切法律、條例、規則、規例、以及對本部分工程有司法管轄權

的任何政府主管機構頒布的命令。

1.3.4 製作本章所述工程所用的材料應是全新的、能夠獲得的最好等

級材料。

1.3.5 僅從符合下列要求的製造商取得所需的地毯材料：當要求時，

製造商將派遣一名合資格技術代表到工程現場，向安裝商提供

正確安裝程序。

1.3.6 室內設計承辦商應負責在有要求時，取得州消防署署長對將使

用的所有材料的批准。消防署署長簽發的批准信件應呈交業

主，以證明工程已獲得必備的批准。

1.3.7 在發出地毯訂購單之前，室內設計承辦商應負責為與其工程相

關的所有尺寸，取得精確的現場測量數據。

1.3.8 室內設計承辦商應檢驗與安裝地毯相關的一切條件，根據需要

提供一切協調，以便既正確又準時地完成安裝工程。

1.3.9 工程進行期間，室內設計承辦商將不變換材料的牌子，除非顧

問批准。

1.3.10 保證：

a. 磨損：製造商應保證，地毯任何部分的磨耗表面的磨損量，在十

(10)年使用期內均不會超過百分之十(10%)重量。

b. 靜電：製造商應保證，在整個使用壽命期間，在溫度為70℉、相

對濕度20%條件下，地毯產生的靜電將維持小於3.0 千伏

特。

c. 外觀：製造商應保證，不包括正常的初始起球在內，地毯將不會

出現異常的或不合格的起球。製造商應列明預期完成正常

的初始起球的時間期限(2 個月、6 個月、等等)，以及將

不再出現起球現象的時間。

1.4 產品處理

1.4.1 地毯工程安裝之前、安裝期間及之後，採取一切必要措施，保

護本章所述材料，以及保護所有其它工種的安裝好工程及材

料。

1.4.2 出現損毀時，即時進行一切必要的修理及更換工作，使工程獲

業主批准接收，業主毋需增加額外費用。

第二部分： 產品

2.1 製造商

2.1.1 地毯應由本章指定的製造商製造，或者由獲批准的等效製造商

製造(參閱第00100 章)。

2.1.2地毯製造商應保證，待製造的地毯圖案不是任何其他供應商的

註冊版權圖案，倘若所用圖案發生侵權事件，製造商應彌償顧

問及業主。

2.1.3 按第________章定義，由顧主擁有版權的圖案，是顧問的獨有

財產，除用於本工程項目外，不准用於製造任何其它工程使用

的地毯。這些圖案的所有廣告，均必須附有顧問的版權標誌及

本工程項目的名稱。

2.2 材料

2.2.1 地毯及地毯墊層的款式、圖案、顏色及結構，應按本章規定及

圖紙標示。地毯及地毯墊層使用商名及編號時，所述商名及編

號應是製造商方便描述產品的圖案而標註的。可以使用質量符

合或者超越本章所列規格、並且按第01640 章規定獲批准使用

的指定項目的等效產品。

2.2.2 指定“ 由業主提供” 或“ 由他方提供” 的地毯，可以用其

它類似地毯取代，而不得因如此代用而增加安裝費用。採用任

何代用品之前，應通知顧問。

2.2.3室內設計承辦商應接收“ 由業主提供” 、“ 由他方提供”

或室內設計承辦商提供的地毯，並且應在接收時，即時檢驗地

毯是否有損壞、製造方面的缺陷或瘕疵，核對地毯類型及數量。

倘若發現任何損壞、製造方面的缺陷或瘕疵，或者類型或數量

不相符，應在裁剪或安裝之前，即時向業主報告。

2.2.4 室內設計承辦商應妥善存放、保護及保安由他方或業主提供的

地毯，直至需要用於安裝時為止。

2.2.5 無釘剝離條應採用Robert 公司“ Smoothedge” 產品或獲准

使用的等效產品。

2.2.6 門用五金配件及邊緣飾條應採用壓下夾緊型，不帶外露緊固

件，除非另行規定。不准使用外露螺絲釘或釘子。

2.3 性能

2.3.1 染色批次：地毯所用的染色批次應儘量減少。同一款式或顏色

總數量不超過製造商標準染色批次最高產量的地毯，全部產品

應是同一批次。同一款式或顏色總數量超過製造商標準染色批

次最低產量的地毯，可以採用不同染色批次的產品，但是同一

區域內不准混用不同染色批次的產品，除非顧問事先批准。

2.3.2 染色堅牢度：所有地毯的染色堅牢度應符合下列最起碼要求：

a. 耐光牢度：按AATCC-16E 標準試驗，曝曬60 小時後最小額定值為

4.0。

b. 摩擦脫色：按AATCC-8 標準試驗，濕、乾、以及加溶劑摩擦的最

小額定值為4.0。

c. 冷水滲化：按AATCC-107 標準試驗，最小額定值如下所示：

|  | 著色樣卡定額 | 著色樣卡定額變化樣卡定額 |
| --- | --- | --- |
| 奧綸(Orlon) | 4.5 | 4.5 |
| 大可綸(Dacron) | 4.5 | 4.5 |
| 尼龍 (Nylon) | 6,6 4.5 | 4.5 |
| 棉花 | 4.5 | 4.5 |
| 醋酯(Acetate) | 4.5 | 4.5 |
| 羊毛 | 3.0 | 3.0 |

d. 升華：按AATCC-117 標準試驗，最小額定值如下所示：

|  | 著色樣卡定額 | 著色樣卡定額變化樣卡定額 |
| --- | --- | --- |
| 奧綸(Orlon) | 4.5 | 4.5 |
| 大可綸(Dacron) | 4.5 | 4.5 |
| 尼龍 (Nylon) | 6,6 4.5 | 4.5 |
| 棉花 | 4.5 | 4.5 |
| 醋酯(Acetate) | 4.5 | 4.5 |
| 羊毛 | 3.0 | 3.0 |

e. 氣體褪色：按AATCC-23 標準試驗，最小額定值為4.0。

f. 臭氧褪色：按AATCC-109 標準試驗，最小額定值為4.0。

g. 溶劑滲化：標準試驗，最小額定值為4.0。

2.3.3 可燃性：所有地毯、背襯材料及地毯墊層均應符合所有適用的

當地、州以及國家法規及標準。

2.3.4 尺寸穩定性：以Aachen 法試驗，變化小於0.02%。

2.3.5 地毯及地毯墊層製造商應隨供應的產品，附上顯示產品的火災

類別及試驗結果證明書。

2.3.6 地毯製造商應隨供應的產品，附上列有建議使用的清潔及保護

方法的產品使用手冊。

2.4 額外材料

2.4.1 超長地毯：每種款式、顏色、圖案及質量的地毯，提供超過所

需長度數量的產品，以保證完整安裝，包括圖案對花在內。允

許提供的額外地毯的最高百分比率，按地毯類型決定，並且應

符合下列要求：

a. 威爾頓機織絨頭地毯(Wilton)：大約超長3%。

b. 阿克斯明斯特地毯(Axminster)：大約超長5%。

c. 機器簇絨地毯：超長5%。

d. 手工簇絨地毯：超長2%。